Приложение к Постановлению

Администрации Новинского сельсовета

Богородского муниципального района

Нижегородской области

от____________2016г.  №____

Схема

водоснабжения и водоотведения

Новинского сельсовета

Богородского муниципального района

Нижегородской области

2016 год

Содержание:

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Введение |
| 2 | Общие сведения о Новинском сельсовете |
| 3. | Состав схем водоснабжения: |
| 3.1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Новинского сельсовета |
| 3.2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |
| 3.3 | Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды |
| 3.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
| 3.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; |
| 3.6 | Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |
| 3.7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
| 4. | Состав схем водоотведения: |
| 4.1 | существующее положение в сфере водоотведения Новинского сельсовета |
| 4.2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения |
| 4.3 | Прогноз объема сточных вод |
| 4.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения |
| 4.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |
| 4.6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения |
| 4.7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения произведена на основании ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, реализацией мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в соответствии с:

-  Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением главы Администрации Новинского сельсовета от 19.05.2016 № 203, Техническим заданием на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области;

- Генеральным планом Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденным Решением сессии Новинского сельсовета Совета Новинский сельсовет от 08.04.2013 №111, с изменениями и дополнениями.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана и актуализирована на период до 2026 года.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

1)  основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития   централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2)  прогнозные балансы потребления холодной питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет;

3)  зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4)  карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

5)  границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

6)  перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение подключения жителей Новинского сельсовета к сетям водоснабжения и водоотведения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселениях Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, очистные сооружения.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Способ достижения цели:

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Новинского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с канализационными насосными станциями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского населенного пункта.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Обновление объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Новинского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Территория Новинского сельского Совета расположена в северо-восточной части Богородского района и непосредственно примыкает к областному центру г. Н.Новгород. Расстояние от административного центра Новинского сельсовета – п. Новинки  до областного центра Нижегородской области – г. Нижний Новгород – 7 км. Сельское поселение Новинский сельсовет граничит на севере с р. Ока, на востоке территория Ближнеборисовского сельсовета Кстовского района, на юге с Каменским сельсоветом, на западе с Доскинским сельсоветом. Связь осуществляется по железной дороге Н.Новгород-Арзамас (имеется одна остановочная платформа - Окская) и автомобильным дорогам Н.Новгород – Богородск - Навашино и Н.Новгород – Арзамас - Саранск. Территория сельского поселения расположена на правом берегу р. Ока.	Площадь территории сельского поселения Новинский сельсовет – 1058 га, в том числе населенные пункты занимают 973 га (92%).

Климат района умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-теплым умеренно-влажным летом, с западным переносом воздушных масс, несущих осадки, с чётко выраженной сезонностью.  	На территории Новинского сельского Совета расположено семь населенных пунктов: поселок Новинки, поселок Кудьма, деревня Кусаковка, село Сартаково, деревня Ромашково, деревня Новопавловка, деревня Комарово в которых, по состоянию на 01.01.2016 года проживает 7710 человек.

Крупная промышленная деятельность отсутствует.

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1 Анализ структуры системы водоснабжения

Источником водоснабжения Новинского сельского поселения являются как подземные воды (артезианские скважины и каптажи родников), так и поверхностные (р. Ока). На территории поселения насчитывается 13 артезианских скважин  для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, из которых 3 скважины законсервированы. Характеристики скважин и качества питьевой воды приведены в таблице.

Согласно данным, предоставленным ООО «Коммунальщик», качество воды артезианских скважин Новинского сельского поселения не соответствует требованиям Сан-ПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного значения общей жесткости.

Централизованное водоснабжение имеется в п. Новинки, п. Кудьма, д. Комарово, д. Сартаково, д.Кусаковка.

Схема водоснабжения в населенных пунктах Новинки, Кудьма, Комарово и Сартаково следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорную башню, из которой поступает в разводящую сеть и далее к потребителям. Станции водоподготовки (умягчения) в сельском поселении отсутствуют, вода потребителям подается без очистки. В п. Новинки существует также поверхностный водозабор с р. Ока производительностью 10 м3, который не эксплуатируется с 2011 года. Износ водозабора составляет 95%.

Водоснабжение жилого комплекса «Окский берег», «Стрижи», «Акварель» п.Новинки, п.Кудьма осуществляется путем покупки питьевой воды по договорам с МУП «Водоканал» Кстовского района.

В д. Кусаковка вода от каптажей родников насосами I подъема подается в резервуары для хранения воды и далее насосной станцией II подъема подается в разводящую водопроводную сеть.

В деревнях Новопавловка и Ромашково централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Перечень источников водозабора (артезианских скважин)

| Местонахождение артезианских скважин | Дебит, м3/час (л/с) | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Марка насоса | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Кудьма, СВ окраина, ул.Заводская,29 | 3 | «Жесткость общая». Норма 7,0; факт 10,6 | ЭЦВ 4-4-125 | 98 |
| п.Кудьма, СВ окраина, ул.Заводская,34 | 5,6 | «Жесткость общая». Норма 7,0; факт 11,5 |  | 89 |
| п.Кудьма, 0,1км к югу от ж/д станции, ул.Пушкина.20д | 5,5 | «Жесткость общая». Норма 7,0; факт 11 | ЭЦВ 6-10-140 | 70 |
| п.Кудьма, 0,1км к югу от ж/д станции, ул.Станционная,72б | 2,65 | «Жесткость общая». Норма 7,0; факт 11,5 |  | 98 |
| п.Новинки ЮВ окраина села, ул.Полевая | 2,8 | «Жесткость общая». Норма 7,0; факт 11 | ЭЦВ 6-10-140 | 98 |
| п.Новинки, в центре села (у памятника) ул.Новая | 1,25 | «Жесткость общая». Норма 7,0; факт 9,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 98 |
| п.Новинки, ул.Новая |  |  |  |  |
| п.Новинки, ул.Нагорная 1/1 | 5 |  | ЭЦВ 6-5,6-140 | 8 |
| п.Новинки, ул.Береговая | 6 |  | ЭЦВ 6-10-140 | 92 |
| п.Новинки, ул.Береговая 10/2 | 5 |  | ЭЦВ 6-10-125 | 8 |
| Д..Сартаково, ул.Центральная, д.168/2 | 5 |  |  | 90 |
| д.Сартаково | 5 |  | ЭЦВ 5-5,5-140 |  |
| д.Комарово, ул.Школьная, 1а | 5 |  | ЭЦВ 5-5,6-120 | 88 |

Общая протяженность водопроводных сетей Новинского сельского поселения составляет 28,3 км, в среднем состояние водопроводных сетей и сооружении оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 85%

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице

| Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Кудьма ул.Пушкина, ул.Заводская, ул.Станционная | 100,160 40 – 159 | Чугун, сталь, ПНД | 3,5 3,3 0,2 | 85 |
| п.Новинки от скважины №7 до врезки | 160 | ПНД | 0,804 | 30 |
| п.Новинки ул.Новая | 40-76 32-50 | Сталь ПНД | 1,205 0,104 | 55 |
| п.Новинки ул.Центральная |  |  | 3,517 | 85 |
| п.Новинки ул.Береговая | 57 40 | Сталь ПНД | 2,15 0,02 | 55 |
| д.Сартаково, ул.Центральная | 100 100 | Сталь ПНД | 0,15 2,05 | 55 |
| д.Комарово, ул.Школьная, Животноводов | 90 | ПНД | 1,8 | 20 |
| д.Кусаковка, | 63 | ПНД | 7,0 | 99 |

3.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2026 года учитывает мероприятия по:

-	увеличению размера территорий, занятых жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях;

-	созданию благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2026 года и подключения 100% населения Новинского сельсовета к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Водопотребление Новинского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во потребителей, чел | Норма водопотребления, л/сут на чел. | Водопотребление на хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Водопотребление организаций, м³/сут | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новинки | 2835 | 114,5 | 324,6 | 73,49 | 253,49 |
| 2 | п. Кудьма | 2440 | 111,52 | 275,0 | 83,68 | 368,58 |
| 3 | д. Кусаковка | 1450 | 48,19 | 69,87 | - | 44,00 |
| 4 | д. Сартаково | 380 | 46,39 | 17,63 | - | 9,00 |
| 5 | д. Комарово | 424 | 62,35 | 26,00 | - | 26,00 |
| 6 | д. Новопав- ловка | 113 | 40 | 4,84 | - | 4,84 |
| 7 | д. Ромашково | 68 | 40 | 2,64 | - | 2,64 |
|  | ВСЕГО | 7710 |  | 720,6 | 194,5 | 915,1 |

Основным потребителем воды является население – около 80 % от общего потребления.

Решениями сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области №85 от 26.08.2016г. и №88 от 16.09.2016г. с 01.1102016 года на территории Новинского сельсовета определены гарантирующие организации централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения по зонам деятельности: ООО «Коммунальщик» и ООО «Коммунальщик-НН».

3. 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и социальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

На перспективу в связи с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, водопотребление по Новинскому сельсовету составит 25182,13 м3/сут., из них:

- население – 16261,01 м3/сут;

- на нужды промпредприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода – 216,89 м3/сут;

- полив территории – 5427,16 м3/сут;

- неучтенные расходы – 1626,20 м3/сут;

- расход воды на пожаротушение – 1651,00 м3/сут.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчётный срок представлен в таблице.

Увеличение водопотребления промпредприятиями принимается на 15 % на I очередь и на 20 % на расчетный срок в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (п.2.10).

Предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Новинского сельского поселения. Планируемые кварталы жилой застройки предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями.

До 2026 года существующие сети водопровода в п. Новинки, п. Кудьма, д. Кусаковка и д. Сартаково, ввиду полного износа, подлежат перекладке с заменой труб и колодцев. Водонапорные башни также подлежат реконструкции из-за полного износа. Кроме того, предлагается реконструкция существующей в п. Новинки насосной станции первого подъема от водозабора р. Оки.

Все существующие артезианские скважины, за исключением двух скважин в п.Новинки и п.Кудьма, подлежат тампонированию специальными тампонажными смесями, так как не соблюдается I пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок Новинского сельсовета

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Всего, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2017 г.) |
| 1 | п. Новинки | 9461 | 180 | 1702,98 | 170,29 | 84,51 | 567,66 | 162,00 | 2687,44 |
| 2 | п. Кудьма | 2459 | 180 | 442,62 | 44,26 | 96,23 | 147,54 | 162,00 | 892,65 |
| 3 | д. Кусаковка | 910 | 160 | 145,60 | 14,56 |  | 54,60 | 135,00 | 349,76 |
| 4 | д. Сартаково | 194 | 160 | 31,04 | 3,10 |  | 11,64 | 81,00 | 126,78 |
| 5 | д. Ромашково | 66 | 50 | 3,30 | 0,33 |  | 3,96 | 54,00 | 64,59 |
| 6 | д.Новопавловка | 121 | 160 | 19,36 | 1,94 |  | 7,26 | 81,00 | 109,56 |
| 7 | д. Комарово | 416 | 160 | 66,56 | 6,66 |  | 24,96 | 135,00 | 233,18 |
|  | ВСЕГО | 13627 |  | 2411,46 | 241,14 | 180,74 | 817,62 | 810,00 | 4463,96 |
| Расчетный срок (2037г.) |
| 1 | п. Новинки | 85886 | 180 | 15459,5 | 1546,0 | 101,41 | 5153,20 | 949,00 | 23209,00 |
| 2 | п. Кудьма | 2639 | 180 | 475,02 | 47,50 | 115,48 | 158,34 | 162,00 | 958,34 |
| 3 | д. Кусаковка | 939 | 180 | 169,02 | 16,90 |  | 56,34 | 135,00 | 377,26 |
| 4 | д. Сартаково | 350 | 180 | 63,00 | 6,30 |  | 21,00 | 135,00 | 225,30 |
| 5 | д. Ромашково | 69 | 50 | 3,45 | 0,35 |  | 4,14 | 54,00 | 61,94 |
| 6 | д.Новопавловка | 140 | 160 | 22,40 | 2,24 |  | 8,40 | 81,00 | 114,04 |
| 7 | д. Комарово | 429 | 160 | 68,64 | 6,86 |  | 25,74 | 135,00 | 236,25 |
|  | ВСЕГО | 90452 |  | 16261,01 | 1626,20 | 216,89 | 5427,16 | 1651,00 | 25182,13 |
| Примечания: - расход воды на полив территории предусматривается 60 л/сут на 1 человека в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; |

3.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

ООО «Коммунальщик» регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на скважинах п.Кудьма и п.Новинки. Качество   питьевой воды   соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям кроме показателя «Жесткость общая».

Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного бассейна при сливе на почву и попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новинского сельсовета. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

3.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п8 | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
|  |  | Сроки выполнения работ | Всего (т.руб.) |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения |  | 337074 |
| 1 | Реконструкция участка водопроводной сети В4-В5 п.Новинки, ул.Новая д.1-25, протяженностью 220 м. с заменой стального водопровода ф50мм. на ПЭТ ф63мм. | 2016г. | 726 |
| 2 | Реконструкция участка водопроводной сети В4-В6 п.Новинки, ул.Новая д.18Б-25, протяженностью 360 м. с заменой стального водопровода ф50мм. на ПЭТ ф63мм. | 2016г. | 1188 |
| 3 | Реконструкция участка водопроводной сети В15-В16 п.Новинки, ул.Новая д.32-55, протяженностью 160 м. с заменой стального водопровода ф50мм. на ПЭТ ф63мм. | 2016г. | 528 |
| 4 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети В7-В8 по ул.Центральная д.20 протяженностью 30 м. с заменой стального водопровода ф50мм. на ПЭТ ф50мм. | 2016г. | 123 |
| 5 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети В7-В8 по ул.Центральная д.19 протяженностью 40 м. с заменой стального водопровода ф50мм. на ПЭТ ф50мм. | 2016г. | 152 |
| 6 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети В21-В22по ул.Пушкина д.21 протяженностью 20 м. с заменой стального водопровода ф63мм. на ПЭТ ф63мм. | 2016г. | 91 |
| 7 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети В13-В15по ул.Пушкина д.51-53 протяженностью 75 м. с заменой стального водопровода ф63мм. на ПЭТ ф63мм. | 2016г. | 238 |
| 8 | Сооружение 2-х резервуаров чистой воды «1-й Донской» по 1443 м3 наливного объема | 2016-2017г.г. | 40000 |
| 9 | Строительство сетей наружного водопровода (от точки подключения к водоводу диаметром 1200-1400 мм до точки пересечения автотрасс Нижний Новгород-Арзамас и Нижний Новгород-Богородск, от точки пересечения автотрасс Нижний Новгород-Арзамас и Нижний Новгород-Богородск, вдоль Арзамасской трассы и территории ООО "Квартстрой" с северной стороны д. Кусаковка - протяженность трассы в 2 нити - 4,5 км). | 2016-2018г.г. | 118564 |
| 10 | Строительство сетей наружного водопровода (закольцовка водоводом диаметром 355*32,2 мм протяженность 4,2 км и водоводом диаметром 315*28,6 мм протяженность 6,7 км, подключение существующих поселений: поселок Новинки, поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Комарово, село Сартаково, деревня Ромашково, деревня Новопавловка диаметром 160мм- 2 км, 225мм-0,45км, 50мм-3,4км, 75мм-2,3км, 63мм-0,5 км). | 2016-2018г.г. | 139250 |
| 11 | Строительство водопроводной сети в пос.Новинки от ул. Приокская до д.22 по ул.Центральная протяженностью 1,67 км. ф110мм. | 2018-2020 г.г. | 5036 |
| 12 | Строительство водопроводной сети в пос. Кудьма ул. Станционная от гаражного кооператива до д.72 протяженностью 0,36 км. ф110 | 2019-2021г.г. | 1086 |
| 13 | Тампонирование не используемых артезианских скважин в п.Новинки, Кудьма, д.Комарово, Сартаково | 2018-2026г.г | 1008 |
| 14 | Сооружение водозаборных узлов (за границами населенных пунктов) состоящих из скважин, емкостей для хранения воды и станции водоподготовки (умягчения) в п.Кудьма, Новинки, д.Комарово, Ромашково, Новопавловка, Сартаково | 2018-2026г.г. | 8640 |
| 15 | Реконструкция каптажей д.Кусаковка с увеличением мощностей и капитальным ремонтом водопроводных сетей | 2020-2026г.г. | 12000 |

3.7. Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения.

В результате реализации мероприятия по реконструкции схем водоснабжения:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2016 – 2026 г.г.

4. СОСТАВ СХЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Существующее положение в сфере водоотведения Новинского сельсовета.

## На территории Новинского сельского поселения централизованная система водоотведения имеется в п. Новинки и п. Кудьма.

Схема канализации п. Новинки следующая: сточные воды от многоквартирной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных коллекторов в КНС производительностью 150 м3/сут, откуда по напорному коллектору диаметром 200 мм и протяженностью 1 км транспортируются на биологические очистные сооружения производительностью 300 м3/сут. Очистные сооружения поселка находятся в аварийном состоянии (износ 100%), выпуск сточных вод осуществляется на рельеф без очистки. Протяженность дворовых канализационных сетей п. Новинки диаметром 110-160 мм составляет 3,483км.

В п. Кудьма сточные воды от многоквартирной жилой застройки перекачиваются канализационной насосной станцией производительностью 240 м3/сут по напорному коллектору диаметром 100 мм протяженностью 2,3 км на биологические пруды накопители общей производительностью 500 м3/сут. Сточные воды от промышленной зоны п.Кудьма поступают на канализационную насосную станцию производительностью 10 м3/сут и далее сбрасываются на рельеф. Протяженность дворовых канализационных сетей п.Кудьма диаметром 100 мм составляет 5,2 км.

Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, износ – 100%.

Состояние канализационных насосных станций и канализационных коллекторов п. Новинки и п. Кудьма оценивается как не удовлетворительное, износ составляет 99 %.

В остальных населенных пунктах Новинского сельского поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках.

Канализационные сети проложены подземным способом. Канализационные коллекторы (самотечные и напорные):

| Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорный коллектор п.Кудьма, ул.Пушкина 19-б | 100 | Стальная труба | 2,3 | 98 |
| Канализационные сети п.Кудьма ул.Заводская, Пушкина | 200 100 100 125 | Керамические Чугун Сталь асбестоцемент | 1,5 2,6 0,6 0,5 | 80 |
| Канализационный коллектор п.Новинки, ул.Центральная | 200 | Керамическая труба | 1 | 98 |
| Канализация п.Новинки, ул.Центральная | 100 | чугун | 1,433 | 98 |
| Канализационная сеть п.Новинки, ул.Полевая | 110 110 200 | Чугун Полиэтилен асбоцемент | 0,64 0,12 0,04 | 73 |
| Канализационная сеть п.Новинки, ул.Учительская | 110 200 | Чугун асбоцемент | 0,76 0,04 | 73 |
| Канализационная сеть п.Новинки, ул.Студгородок | 110 110 160 160 | Чугун Полиэтилен Асбоцемент керамика | 0,1 0,04 0,01 0,097 | 70 |
| Канализационная сеть п.Новинки, ул.Центральная 12 | 160 200 | Полиэтилен асбоцемент | 0,194 0,006 | 37 |

Канализационные стоки по трубопроводам системы канализации поступают на КНС и перекачиваются в пруды накопители. Приборный учет стоков отсутствует. Количество канализационных стоков равно водопотреблению.

Централизованной системой водоотведения не охвачены деревни Кусаковка, Комарово, Сартаково, Ромашково.

В 2016 г. на одном из присоединяемых к п. Новинки участков введены в эксплуатацию вновь построенные очистные сооружения для механической и биологической очистки без полей фильтрации и орошения. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 санитарно-защитная зона таких очистных составляет 300 м. Мощность данных очистных планируется увеличить в 2018 году с 1500 м3/сут до 3000 м3/сут. В 2016 г.произведено строительство коллектора от данных очистных сооружений для сброса очищенных сточных вод в р. Кудьма.

4.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Фактические объемы реализации услуг по водоотведению:

|  | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято сточных вод, тыс. м3 | 141,1 | 141,0 | 196,4 |
| Среднесуточное поступление сточных вод, м3 | 386 | 386 | 533 |

В настоящее время территории Новинского сельсовета имеют среднюю степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 50 % территории жилой застройки.

4.3.Прогноз объемов сточных вод

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, расходы сточных вод по Новинскому сельсовету составят 14280,98 м3/сут, из них:

- население – 12982,72 м3/сут;

- расходы производственных стоков – 375,00 м3/сут;

- неучтенные расходы – 1298,26 м3/сут.

Существующие канализационные насосные станции и канализационные коллекторы п. Новинки и с.п. Кудьма подлежат реконструкции ввиду их полного износа.

К физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения привели длительный срок эксплуатации и агрессивная среда.

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального района Нижегородской области на 2011-2020 годы, утвержденной решением Земского собрания от 11.08.2011 №82, планируется присоединение канализационных сетей п.Новинки к напорному канализационному коллектору МУП «Водоканал» Кстовского района.

Водоотведение существующих и перспективных кварталов индивидуальной жилой застройки п. Новинки, п. Кудьма возможно, осуществлять по двум вариантам.

Первый вариант.

Подключение к существующей централизованной системе водоотведения – строительство канализационных насосных станций и прокладка напорных канализационных коллекторов до напорного коллектора МУП «Водоканал» Кстовского района.

Второй вариант.

Владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора могут использовать локальные компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Реализация любого из вариантов зависит от решения администрации Новинского сельского поселения, темпов застройки и финансовых возможностей.

В остальных населенных пунктах Новинского сельсовета для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов, может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения с.п. Кудьма, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Расчет расходов сточных вод представлен в таблице

Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок Новинского сельсовета

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы производственных стоков, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь (2017г.) |
| 1 | п. Новинки | 9461 | 180 | 1362,84 | 136,28 | 150,00 | 1649,12 |
| 2 | п. Кудьма | 2459 | 180 | 354,10 | 35,41 | 150,00 | 539,51 |
| 3 | д. Кусаковка | 910 | 160 | 115,96 | 11,60 |  | 127,56 |
| 4 | д. Сартаково | 194 | 160 | 15,52 | 1,55 |  | 17,07 |
| 5 | д. Ромашково | 66 | 50 | 1,65 | 0,17 |  | 1,82 |
| 6 | д.Новопавловка | 121 | 160 | 9,68 | 0,97 |  | 10,65 |
| 7 | д. Комарово | 416 | 160 | 33,28 | 3,33 |  | 36,61 |
|  | ВСЕГО | 13627 |  | 1893,03 | 189,31 | 300,00 | 2382,34 |
| Расчетный срок (2037г.) |
| 1 | п. Новинки | 85886 | 180 | 12439,44 | 1243,94 | 187,50 | 13870,88 |
| 2 | п. Кудьма | 2639 | 180 | 380,02 | 38,00 | 187,50 | 230,52 |
| 3 | д. Кусаковка | 939 | 180 | 84,51 | 8,45 |  | 92,96 |
| 4 | д. Сартаково | 350 | 180 | 31,50 | 3,15 |  | 34,65 |
| 5 | д. Ромашково | 69 | 50 | 1,73 | 0,17 |  | 1,90 |
| 6 | д.Новопавловка | 140 | 160 | 11,20 | 1,12 |  | 12,32 |
| 7 | д. Комарово | 429 | 160 | 34,32 | 3,43 |  | 37,75 |
|  | ВСЕГО | 90452 |  | 12982,72 | 1298,26 | 375,00 | 14280,98 |
| Примечание: - К = 0,8 для п.Новинки и п. Кудьма и К = 0,5 для остальных населенных пунктов |

## 4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие Новинского сельсовета, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и общественно-деловых центров.

При разработке схемы водоотведения на данной стадии рассматриваются основные самотечные трубопроводы с определением основных сооружений на них.

В связи с невозможностью реализации проекта по строительству канализационных сетей в короткие сроки, строительство разбивается на этапы:

Первый этап (2016- 2020г.г.)

- Строительство КНС п.Новинки и напорного коллектора до КНС ООО «Деметра»;

- Реконструкция КНС п.Кудьма ул.Пушкина 19Б и строительство напорного коллектора;

- Строительство самотечного коллектора по территории ООО «Капстройинвест»:

- Строительство насосной станции малой производительности КНС №1 (Q=100 м3/час).

- Строительство канализационных сетей, проходящих по территории участка ООО "ЭкоГрад" 204 га с кадастровым номером 52:24:004:0001:564, диаметрами 160,200,250,300,400,500мм. протяженностью 5070 п.м.

- Строительство самотечного коллектора от КНС №1 диаметрами 500, 450, 400, 300 мм вдоль территории ООО «Капстройинвест» (участок с кадастровым № 52:24:0040001:565).

- Переключение части застроенной территории на сброс канализационных стоков в напорный коллектор проходящий с северной стороны участка ООО «Капстройинвест» и далее на вновь построенные Очистные сооружения.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений мощностью 3000 куб.м/сут.  до 6000 куб.м/сут.

Второй этап (2020-2026г.)

- Строительство насосной станции малой производительности КНС №2 (Q=300 м3/час).

- Строительство самотечного коллектора от КНС №2 диаметром 300 мм вдоль территории ООО «Капстройинвест» (участок с кадастровым № 52:24:0040001:564).

- Переключение части застроенной территории на сброс канализационных стоков в напорный коллектор проходящий с северной стороны участка ООО «Капстройинвест» и далее на вновь построенные Очистные сооружения;.

4.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Сточные воды от промышленной зоны п. Новинки и п. Кудьма предлагается отводить в систему централизованной канализации данных населенных пунктов.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

4.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п8 | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
|  |  | Сроки выполнения работ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  | 378734 |
| 1 | Строительство сети канализации п.Новинки от ул. Учительская до КНС ООО «Деметра» ф160 2 ветки. | 2016-2017г.г. | 11235 |
| 2 | Реконструкция напорного коллектора в 2 ветки с модернизацией КНС в пос. Кудьма протяженностью 2,09км. | 2017-2018г.г. | 11091 |
| 3 | Строительство сети канализации п.Кудьма от ул.Пушкина до КОС ООО «ЭкоГрад» ф110 протяженностью 0,96км. | 2018-2019г.г. | 7200 |
| 4 | Строительство сети канализации п.Кудьма от ул.Станционная до напорной канализации К1 ООО «Капстройинвест» ф160 протяженностью 0,42км. | 2018-2020г.г. | 5630 |
| 5 | Строительство самотечного коллектора на территории участка ООО «ЭкоГрад» ф160мм.=240м.; ф200мм. L=2490м.; ф250мм. L=670м.; ф300мм. L=960м.; ф400мм. L=380м.; ф500мм L=330м. | 2018-2019г.г. | 42228 |
| 6 | Сети водоотведения, НК -1 этап (Строительство насосных станций КНС №1, строительство канализации) | 2016-2018г.г. | 74220 |
| 7 | Сети водоотведения, НК -2 этап (Строительство канализационных сетей, проходящих по территориям участка ООО "Капстройинвест" 204га: Ø300мм -3,05км) | 2016-2018г.г | 27130 |
| 8 | Реконструкция канализационных очистных сооружений мощностью 3000 куб.м/сут. до 6000 куб.м/сут. | 2017-2026г.г. | 200000 |

4.7. Целевые показатели развития централизованных

систем водоотведения.

В результате реализации мероприятия по реконструкции схем водоотведения:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий направлена на увеличение мощности по водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2016 – 2026 г.г.