БОН БАГЕТ

Применение: 	концентрат для приготовления высококачественных булочных изделий, особенно багетов.

Дозировка:	до 20 %.

Срок хранения:  12 мес.

Упаковка:  	бумажные мешки 25кг.

Разработана техническая документация на изделия хлебобулочные «Багеты французские».

|  | Бон Багет | Багеты «Интеграл» | Багеты «Виктория» | Багеты пшенично-ржаные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО ИЛИ ПЕРВОГО СОРТА | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 65,0 |
| МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ | - | - | - | 15,0 |
| СМЕСЬ БОН БАГЕТ | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| СМЕСЬ ИНТЕГРАЛ | - | 10,0 | - | - |
| СМЕСЬ ВИКТОРИЯ | - | - | 10,0 |  |
| АГРАМ СВЕТЛЫЙ | - | - | - | 0,4 |
| ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ | - | 1,0 | - | - |
| ВОДА около | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 65,0 |

РЕЦЕПТУРЫ:

# ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Продолжительность замеса теста, мин					9 + 3

Температура теста после замеса, °С					25-27

Продолжительность брожения теста, мин				15-20

Продолжительность предварительной расстойки, мин		  15

Продолжительность окончательной расстойки, мин			120 - 150

Температура выпечки, °С  						210 - 220