МЕЛЛА КРУАССАН

Применение:	смесь для производства круассанов и изделий из слоеного теста.

Дозировка:	20 %.

Состав:	пшеничная мука, пшеничная клейковина, сахар, соль, сухая молочная сыворотка, цельное сухое молоко, мука пшеничная солодовая, ячменный солодовый экстракт, эмульгатор, ферменты и др.

Преимущества:

- применения:	простое и быстрое приготовление слоеного теста, получение хорошей слоистости, воздушности и легкой отделимости слоев.

- качества	стабильность качества изделий, длительное сохранение свежести, нежная слоистая структура.

Срок хранения: 12 мес.

Упаковка: бумажные мешки массой  12,5 кг.

Разработана  техническая документация на изделия хлебобулочные слоеные.

РЕЦЕПТУРА:

| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 80,0 |
| --- | --- |
| Смесь хлебопекарная «Мелла Круассан» | 20,0 |
| Дрожжи прессованные хлебопекарные | 4,8 |
| Маргарин в тесто | 3,2 |
| Вода, около | 50,0-52,0 |
| Маргарин на слоение | 40,0 |

# ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:

| Продолжительность замеса теста, мин | 3+3 |
| --- | --- |
| Температура теста после замеса, °С | 20-22 |
| Продолжительность окончательной расстойки, мин | 50-60 |
| Температура выпечки, °С | 220-180 |
| Продолжительность выпечки, мин |  |
| - изделий массой 0,04-0,06 кг | 12-15 |
| - изделий массой 0,08-0,1 кг | 20 |