АГРАМ ТЕМНЫЙ

Применение: сухая закваска (подкислитель) для хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки, улучшающая вкус и затемняющая цвет мякиша.

Дозировка:        0,2 - 1,6 %.

Состав: лимонная кислота, набухающая мука, сульфат кальция, обжаренная солодовая мука, солодовый экстракт.

Преимущества:

-применения: позволяет отказаться от сложного и длительного процесса выведения ржаных заквасок и перейти на однофазное приготовление теста с брожением его после замеса не более 30 мин. Улучшает процесс разделки теста.

-качества: улучшает цвет мякиша, вкус и аромат готовых изделий, повышает эластичность мякиша.

Срок хранения:  9 мес.	Упаковка: бумажные мешки массой 25 кг.

Совместно с ГУП «Хлебсервис»  разработана техническая документация с использованием сухой закваски: изделия хлебобулочные “Сергеевские”.

### РЕЦЕПТУРА:

МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ					70,0 - 30,0

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО, ПЕРВОГО

ИЛИ ВТОРОГО СОРТА						30,0 - 70,0

АГРАМ ТЕМНЫЙ							  0,2 – 1,6

ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ					  2,0

СОЛЬ									  1,8

ВОДА									65,0 – 67,0

Примечания:

- Содержание (в %) АГРАМА ТЕМНОГО определяется соотношением ржаной и пшеничной муки и рассчитывается по формуле:

# З = % ржаной муки по рецептуре / 65.

Например, при содержании 60 % ржаной муки З = 60/65 = 0,92 %

при содержании 50 % ржаной муки З = 50/65 = 0,8 %.

2.  Для улучшения пористости, вкуса и аромата хлеба и дополнительного затемнения цвета мякиша рекомендуется использование 1 % ГЛОФА ЭКСТРАКТА, НАТУРИНА или РОГЕНКОЛОРА.

## ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Температура теста после замеса, °С				28 - 30

Продолжительность брожения теста, мин				20 - 30

Параметры расстойки тестовых заготовок:

- температура, °С				35 - 37

- относительная влажность, %		75

- продолжительность, мин			50 – 55