АГРАМ  СВЕТЛЫЙ

Применение: сухая закваска (подкислитель) для хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки.

Дозировка:   1,0 – 2,0 %.

Состав: ржаная и пшеничная мука, продукты брожения теста, лимонная и молочная кислоты, эмульгаторы.

Преимущества:

-применения: позволяет отказаться от сложного и длительного процесса выведения ржаных заквасок и перейти на однофазное приготовление теста с брожением его после замеса не более 30 мин. Улучшает процесс разделки теста.

-качества: улучшает вкус и аромат готовых изделий, повышает эластичность мякиша.

Срок хранения: 9 мес.	Упаковка: бумажные мешки массой 25 кг.

По заказу ЗАО «ТРИ-Р» разработана техническая документация с использованием сухой закваски: изделия хлебобулочные «Сергеевские» и «Мариинские».

РЕЦЕПТУРА:

## “СЕРГЕЕВСКИЕ”

| МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ | 70,0-30,0 |
| --- | --- |
| МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШЕГО, ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО СОРТА | 30,0-70,0 |
| АГРАМ | 1,0-2,0 |
| ДРОЖЖИ ПРЕССОВАННЫЕ | 2,0 |
| СОЛЬ | 1,8 |
| ВОДА | 65,0-67,0 |

Примечания:

- Содержание (в %) АГРАМА СВЕТЛОГО определяется соотношением ржаной и пшеничной муки и рассчитывается по формуле:

# А = % ржаной муки по рецептуре / 40.

Например, при содержании 70 % ржаной муки А = 70/40 = 1,75 %,

при содержании 60 % ржаной муки А = 60/40 = 1,5 %.

- Для улучшения пористости, вкуса и аромата хлеба, затемнения цвета мякиша рекомендуется использование 1 % ГЛОФА ЭКСТРАКТА, НАТУРИНА или РОГЕНКОЛОРА.

## ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Температура теста после замеса, °С                                                    28 - 30

Продолжительность брожения теста, мин                                          20 - 30

Параметры расстойки тестовых заготовок:

- температура, °С                                                   35

- относительная влажность, %		        75

- продолжительность, мин                                 50 - 60