Требуемая ширина полосы пропускания для выполнения вызова каждым IP-телефоном

Требуемая ширина полосы пропускания зависит от используемой комбинации кодеков и интервалов передачи пакетов. Для обеспечения соответствующего качества речи необходимо учитывать следующие параметры, связанные с типом кодеков и интервалами передачи пакетов:

- качество речи кодеков изменяется следующим образом: (высокое) G.722, G.711, G.729A (низкое)*;

- чем короче интервал передачи пакетов, тем выше качество речи;

- чем выше качество речи, обеспечиваемое IP-телефонами, тем большая ширина полосы пропускания требуется для IP-телефонов.

*: Если абоненты используют различные кодеки, то при установлении соединения используется кодек более низкого уровня. Например, если у вызывающего абонента имеется кодек G.711, а у вызываемого абонента – G.729A, то при установлении соединения будет использоваться кодек G.729A

| Кодек | Интервал передачи пакетов |
| --- | --- |
| 20 мсек. | 30 мсек. | 40 мсек. | 60 мсек. |  |
| G.722*/G.711 | 87,2 кбит/с | 79,5 кбит/с | — | — |
| G.729A | 31,2 кбит/с | 23,5 кбит/с | 19,6 кбит/с | 15,7 кбит/с |

*: Кодек G.722 доступен только для IP-СТ серии KX-NT300 и некоторых устройств внутренних SIP- абонентов, которые поддерживают этот кодек при пиринговых соединениях.

Требуемая ширина полосы пропускания для каждой платы внутренних IP-линий

Для обеспечения одновременного выполнения вызовов всеми IP-телефонами необходима постоянная доступность полосы пропускания, требуемой для функционирования платы внутренних IP-линий с максимальным количеством подключенных IP-телефонов. Ниже приведена формула для вычисления ширины полосы пропускания, требуемой для каждой платы внутренних IP-линий.

При использовании платы KX-TDA0470: Требуемая ширина полосы пропускания = (требуемая ширина полосы пропускания для каждого IP-телефона х 16)

При использовании виртуальных плат V-IPEXT32/V-SIPEXT32: Требуемая ширина полосы пропускания = (требуемая ширина полосы пропускания для каждого IP-телефона х 32)

Оценка ширины полосы пропускания для виртуальной платы внешних IP линий

Требуемая ширина полосы пропускания для одного канала VoIP

Требуемая ширина полосы пропускания зависит от используемой комбинации кодеков и интервалов передачи пакетов. Для обеспечения соответствующего качества речи необходимо учитывать следующие параметры, связанные с типом кодека и интервалом передачи пакетов:

- качество речи кодека G.711 выше качества речи кодека G.729A

- чем короче интервал передачи пакетов, тем выше качество речи

- чем выше качество речи, обеспечиваемое платой V-IPGW16, тем большая ширина полосы пропускания требуется для платы.

Через локальную сеть

| Кодек | Интервал передачи пакетов |
| --- | --- |
|  | 20 мсек. | 30 мсек. | 40 мсек. | 60 мсек. | 90 мсек. |
| G.711 | 87,2 кбит/с | 79,5 кбит/с | 75,6 кбит/с | 71,7 кбит/с | — |
| G.729A | 31,2 кбит/с | 23,5 кбит/с | 19,6 кбит/с | 15,7 кбит/с | — |

Через WAN (PPP: протокол "точка-точка")

| Кодек | Интервал передачи пакетов |
| --- | --- |
|  | 20 мсек. | 30 мсек. | 40 мсек. | 60 мсек. | 90 мсек. |
| G.711 | 84 кбит/с | 77,3 кбит/с | 74 кбит/с | 70,7 кбит/с | — |
| G.729A | 28 кбит/с | 21 кбит/с | 18 кбит/с | 14,7 кбит/с | — |

Вычисление ширины полосы пропускания

Ниже приведена формула для вычисления ширины полосы пропускания, требуемой для VoIP-связи: Требуемая ширина полосы пропускания = (количество факсимильных аппаратов х требуемая ширина полосы пропускания для кодека G.711) + [(16 - количество факсимильных аппаратов) х требуемая ширина полосы пропускания для телефонной связи]

Пример

Рассмотрим в качестве примера следующий случай:

- Связь: через локальную сеть

- Количество факсимильных аппаратов: 2

- Интервал передачи пакетов G.711: 20 мсек. (для каждого канала требуется 87,2 кбит/с)

- Интервал передачи пакетов G.729A для телефонной связи: 20 мсек. (для каждого канала требуется 31,2 кбит/с)

В этом случае требуемая ширина полосы пропускания составляет: Требуемая ширина полосы пропускания = (2 х 87.2) + [(16 - 2) х 31.2] = 611,2 (кбит/с)

Проинформируйте администратора сети относительно требуемой ширины полосы пропускания и убедитесь, что сеть может поддерживать ширину полосы пропускания 611,2 кбит/с даже в условиях максимального сетевого трафика