# Настройка VoIP шлюза DVG-5112s.

- Достаньте из коробки DVG-5112s, адаптер питания, кабели.

- Вставьте один конец адаптера питания в разъём, расположенный на задней панели устройства, а другой – в розетку питания.

- Подключите к WAN порту кабель приходящий от коммутатора провайдера.

- Подключите один конец кабеля UTP 5 кат с разъёмами RJ-45 находящийся в комплекте к одному из LAN портов, а другой к разъёму сетевой карты компьютера.

- К порту  PHONE 1 подключите телефоны.

### Установка IP-настроек на Вашем компьютере

При начальном конфигурировании VoIP шлюза DVG-5112s, необходимо использовать компьютер с IP-настройками, разрешающими доступ к WEB-интерфейсу управления. Когда Вы уже получите доступ к VoIP шлюзу DVG-5112s, IP-настройки могут быть изменены в соответствии с любой схемой IP-адресации, включая получение адреса по DHCP.

Убедитесь, что IP-адрес компьютера, с которого осуществляется управление, находится в той же подсети, что и DVG-5112s. Компьютер должен использовать IP-адрес из диапазона 192.168.8.1 - 192.168.8.253 с маской подсети 255.255.255.0

### Доступ к Менеджеру конфигурации

Запустите WEB-браузер и введите в адресной строке IP-адрес. URL в адресной строке будет иметь вид: http://192.168.8.254.

#### Вход в систему

Используйте User name «admin», а поле Password оставьте незаполненным при первом подключении к WEB-интерфейсу управления.

### Сетевые настройки.

    - Перейдите в меню SETUP → Internet Setup. В открывшемся окне выберите тип подключения DHCP, остальные настройки оставьте без изменения. Затем нажмите Apply для сохранения изменений.

    - Во избежание несанкционированного доступа - смените пароль к интерфейсу управления устройством. Придумайте пароль для доступа к интерфейсу управления. Перейдите в закладку MAINTENANCE → Device Management. и введите в поле New Password придуманный пароль, затем повторно наберите данный пароль в поле Confirm Password. Аналогичную процедуру произведите как для пользователя ADMIN так и для пользователя USER. Желательно чтобы пароли для пользователей ADMIN и USER  отличались. После выполнения данной операции нажмите Apply для сохранения изменений.

    - Для сохранения всех настроек перейдите в закладку MAINTENANCE → Backup and Restore. Поставьте галочку напротив Save All Settings и нажмите Reboot.

На этом настройки сетевой части устройства завершены. После перезагрузки устройства перейдите к настройкам VoIP части

.

Настройки VoIP.

Перейдите в закладку VoIP Setup.

Установите «галочку» напротив Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch и укажите имя Volgatelecom.

В пункте меню PHONE 1 – FXS укажите номер телефона и пароль, выданный оператором связи. Подтвердите пароль в строке Confirm Password. При необходимости укажите аналогичные параметры для второй линии в пункте меню PHONE 2 – FXS

Укажите в строке Proxy Server IP / Domain адрес проксисервера 10.200.24.10.

Нажмите кнопку Apply для принятия изменений.

Внесенные изменения будут доступны только после перезагрузки устройства

В пункте меню Advanced доступны расширенные настройки. Данный настройки носят рекомендательный характер и на базовые функции телефонных вызовов не влияют.

В настройках Codec включите режим эхоподавления.

В настройках DTMF & PULSE в поле Enable Hook Flash Event : установите Auto и нажмите кнопку Apply.

Выполните перезагрузку устройства с сохранением данных

Вед. инженер								Бедов А.А.