Пример настроек роутера для подключения IPTV + Интернет

Маршрутизатор DIR-100 triple play Внешний вид При заводских настройках на ethernet-интерфейсе модем имеет ip-адрес 192.168.0.1 с маской подсети 255.255.255.0. Для настройки модема Вам необходимо прописать на сетевой карте Вашего компьютера ip-адрес из этой же сети, например: 192.168.0.2 с маской подсети 255.255.255.0. В качестве шлюза укажите 192.168.0.1 Адреса DNS серверов: 213.177.96.1 и 213.177.97.1 Для этого выполните следующее на своем компьютере: Пуск -> "Настройка" -> "Панель управления" -> "Сетевые подключения" -> Подключение по локальной сети ->"Свойства" ->Протокол Интернета(TCP/IP) -> Свойства Откройте обозреватель Интернета (Пуск – программы – Internet Explorer). В адресной строке введите 192.168.0.1 , нажмите Enter. По умолчанию пользователь и пароль установлены: Username: Admin Password: Admin Для настройки подключения используем Wizard Выбираем режим PPPoE Указываем логин и пароль, выданные провайдером. Для разделения Услуг IP-TV и интернет необходимо настроить разделение VLAN по портам Для этого в меню VLAN SETTING необходимо указать значение PVID которые выдал провайдер. В меню DNS необходимо указать ДНС Сервера. В Меню LAN можно изменить IP адрес маршрутизатора. А так же при необходимости включить DHCP сервер. Проброс портов . Указывается ip адрес компьютера и порт на который будут перенаправляться запросы из вне. К примеру для настройки доступа к удаленному рабочему столу (RDP) на компьютер локальной сети 192.168.0.10 Необходимо прописать следующее: Pirvate ip 192.168.0.10 Private port 3389 Type TCP Public port 3389 Comment RDP Enable поставить галочку Либо для проброса группы портов использовать меню Special Application Только в данном случае необходимо указывать диапазон портов В меню Firewall выбираются необходимые настройки Так же настоятельно рекомендуется сменить стандартный логин пароль для доступа к настройкам. Сохранение и перезагрузка системы.