# Настройка VoIP шлюза DVG-5004S и DVG-5008S.

- Достаньте из коробки DVG-5004S И DVG-5008S, адаптер питания, кабели.

- Вставьте один конец адаптера питания в разъём, расположенный на задней панели устройства, а другой – в розетку питания.

- Подключите к WAN порту кабель, приходящий от коммутатора провайдера.

- Подключите один конец кабеля UTP 5 кат с разъёмами RJ-45 находящийся в комплекте к одному из LAN портов, а другой к разъёму сетевой карты компьютера.

- К портам  PHONE 1 - PHONE 4 подключите телефоны.

### Установка IP-настроек на Вашем компьютере

При начальном конфигурировании VoIP шлюза DVG-5004S и DVG-5008S, необходимо использовать компьютер с IP-настройками, разрешающими доступ к WEB-интерфейсу управления. Когда Вы уже получите доступ к VoIP шлюзу DVG-5004S И DVG-5008S, IP-настройки могут быть изменены в соответствии с любой схемой IP-адресации, включая получение адреса по DHCP.

Убедитесь, что IP-адрес компьютера, с которого осуществляется управление, находится в той же подсети, что и DVG-5004S и DVG-5008S. Компьютер должен использовать IP-адрес из диапазона 192.168.8.1 - 192.168.8.253 с маской подсети 255.255.255.0

### Доступ к Менеджеру конфигурации

Запустите WEB-браузер и введите в адресной строке IP-адрес. URL в адресной строке будет иметь вид: http://192.168.8.254.

#### Вход в систему

Используйте пустое имя пользователя и пароль при первом подключении к WEB-интерфейсу управления. Позже вы можете задать свои имя и пароля во избежание несанкционированного доступа к шлюзу.

### Сетевые настройки.

    - Перейдите в меню General Settings → Network Settings. В открывшемся окне выберите тип подключения DHCP, остальные настройки оставьте без изменения. Затем нажмите Accept для сохранения изменений.

    - В меню Telephony Settings в столбце Fax/Modem выберите режим T.30 Fax для портов

    - В меню SIP укажите следующие параметры

- Номер телефона и пароль, выданный оператором связи. При необходимости укажите данные для всех портов

- IP адрес прокси-сервера 10.200.24.10. Обязательно установите «галочку» напротив Enable SIP Proxy 1

    - В меню Calling Features установите «галочки» в столбцах Call Hold, Call Transfer, Call Waiting.

    - В меню Advanced Options укажите пароль для администратора, импеданс, обнаружение Flash, предпочитаемый кодек и настройте передачу факсов.

    - Для сохранения всех настроек перейдите в закладку System Settings → System Operation. Поставьте «галочки» напротив Save Settings и Restart и нажмите Reboot.

Подключение услуги «Ожидание вызова»

Подключение услуги «Ожидание вызова» проводится в 3 этапа:

1. Установка Enable Hook Flash Event

2. Установка услуг Call waiting и Call hold

3. Выполнение  перезагрузки  устройства с сохранением данных

Установка Enable Hook Flash Event.

Установка услуг Call waiting и Call hold.

Выполните перезагрузку устройства с сохранением данных

Вед. инженер							Бедов А.А.