Настройка универсального роутера Sagem FAST 2804 в режим ADSL-модема.

Универсальный роутер Sagem FAST 2804 в одном их своих воплощений представляет собой  ADSL-модем с весьма неплохим функционалом и приятным внешним видом. Фактически данный девайс можно поставить в один ряд с такими моделями как D-Link DSL-2640U/NRU, Acorp W422G и ASUS DSL-N10.  Очень полезная особенность — наличие USB-портов — позволяет при необходимости организовать резервный канал используя 3G-модем.
По настройке каких-то особых сложностей Sagem FAST 2804 не вызывает, тем не менее веб-интефейс немного запутан. Адрес устройства в сети стандартный — http://192.168.1.1, логин admin и пароль admin.

Шаг1. Удаляем существующее PPP-подключение.  Выбираем раздел Дополнительные настройки -> WAN сервис.

В таблице по-умолчанию уже есть одно существующее подключение ставим галочку Удалить и нажимаем кнопку Удалить.
Шаг2. Удаляем существующие настройки WAN-порта. Выбираем раздел Дополнительные настройки -> Интерфейс второго уровня -> Интерфейс ATM PVC.

Здесь так же есть созданное по-умолчанию PVC 8/32, которое нам не подходит. Ставим галочку Удалить и нажимаем кнопку Удалить.  
Шаг3. Создание PVC-соединения. После того, как соединение удалится — нажимаем кнопку Добавить и создаем новое:

Выставляем параметры VPI/VCI — в филиалах Ростелекома стандарт единый — 0/33. Тип DSL Link по умолчанию стоит EoA — он используется и для режима PPPoE  и для Bridge. Режим инкапсуляции - LLC. Нажимаем кнопку Применить/Сохранить.
Шаг4. Создаем новое подключение на новом ATM-соединении. Переходим в раздел WAN- сервис:

Чтобы добавить новое соединение нажимаем кнопку Добавить.

Следующим шагом выбираем физический интерфейс atm0 и нажимаем Далее.

Если Вам нужно настроить на модеме соединение в режим прозрачного моста(Bridge) - например для IPTV c VPI/VCI 0/50 — выбираете режим Bridging и нажимаете Далее. Результат:показать

Получаете вот такой результат:

Нажимаете Применить и получаете модем настроенный в режим брижда.

Если Вам нужно настроить модем в режим маршрутизатора (Роутер) — выбираем PPPoE и нажимаем Далее:

В этом окне вводите имя пользователя и пароль, выданные Вам при подключении. В поле Имя сервиса PPPoE можно ввести название соединения — например inet. Далее ставите галочку повтор PPP при ошибке аутентификации и нажимаете кнопку Далее.

Здесь оставляем всё по-умолчанию и нажимаем Далее.

Настройки DNS так же оставляем автоматические, нажимаем Далее.

Соединение создано, нажимаем Применить/Сохранить. На этом базовая настройка соединения на Sagem fast 2804 Закончена.

В дальнейшем, если Вам надо будет заново ввести логин и пароль для PPPoE-соединения — выбирайте пункт Соединение с Интернет:

Здесь уже меняем логин и пароль, нажимаем Применить/Сохранить.
После гнастройки — перезагрузите устройство с новыми параметрами. Для этого перейдите в раздел Управление -> Перезагрука.

Здесь нажимаем кнопку Перезагрузка и ждем пока устройство перезапустится. Если Вы что-то сделали неправильно и сомневаетесь — сбросьте устройство к заводским параметрам и настройте заново. Чтобы  сбросить конфигурацию до заводских параметров перейдите в раздел Управление -> Параметры настройки -> Сброс:

Для корректной работы модема с STB приставками (IPTV), необходимо зайти в параметр LAN в левом меню и отключить в появившемся окне DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol - протокол динамической конфигурации узла).

Затем проверить что включён IGMP Snooping и нажать в низу кнопку "Применить/Сохранить"

Настройка Беспроводной связи Sagemcom f@st 2804.

Находим пункт меню слева "Настройка WLAN", в открывшемся окне проверяем, что стоит галочка на параметре "Включить беспроводную связь" и "Включить передачу мультикста через беспроводную сеть (WMF)".

SSID, - имя беспроводного соединения, оставляем по умолчанию или меняем на своё, нажимаем кнопку "Применить/Сохранить"

Далее открываем подменю Безопасность, с лева и в открывшейся вкладке отключаем параметр WPS, проверяем, что аутентификация выбрана WPA-PSK, шифрование WPA, - TKIP+AES.

Защиту сети ключом или прописываем свою, либо нажимаем кнопку на против WPA/WPA "Чтобы отобразить, щёлкните здесь" и в открывшемся окне переписываем пароль.

Нажимаем "Применить/Сохранить"

Теперь нажимаем кнопку Reboot в правом верхнем углу и на этом всё.