# Инструкция по наклеиванию обоев.

Виниловые обои на бумажной основе, бумажные обои.

Подготовка стен:

- Подготовьте стены перед оклейкой обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.

- При  наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.

- Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокортона)  необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

- На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «Паутинка» (стекловолокно).

- Различные дефекты стен не удаленные при их подготовке, будут видны после оклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки обоев (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.)

- Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающая влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

- Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены.

- Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором оклеиваются обои, должна быть 40%.,

- Работы по оклейке обоев проводите при комнатной температуре  18-25° С

- Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед оклейкой обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

# Клей:

- Используйте специальный клей для данного вида обоев.

- Строго следуйте инструкции по применению клея.

# Наклеивание обоев:

- Нарежьте обои на полотна, учитывая подбор рисунка, добавив по 5 см. снизу и сверху для выравнивания.

- Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны, в порядке отрезания от рулона.

- Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

- Перед наклеиванием первого полотна отмерьте вертикальную линию при помощи отвеса, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.

- Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.

- Нанесите клей равномерно на изнаночную сторону обоев с помощью валика с шубкой из мелкого ворса.

- Клей на все полотно наносится ровным слоем. Не следует допускать излишков клея при его нанесении.

- Сложите полотно обоев клеевой стороной внутрь от краев к центру. Убедитесь, что края осторожно сложены по одной линии, чтобы они не высохли.

- Время пропитки полотен клеем 5-6минут.

- Приложите полотно обоев к стене, так чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см.

- Разгладьте полотно обоев сверху вниз, при помощи специальной щетки для разглаживания обоев или резинового валика, или пластикового шпателя.

- Следите за тем, чтобы на оклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

- Не допускайте образования складок или повреждения полотна.

- Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.

- Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.

- Наклейте следующее полотно в на хлёст к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок. (Внимание информация для дуплексных обоев)

- Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.

- Не приступайте к оклеиванию следующей стены пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

# Важно!

  - При  попадании клея на поверхность обоев, клей следует немедленно удалить при помощи  влажной губки (не растирая клей по полотну). Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.

  - В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.

  - Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

Клей наносится на обои

Клей наносится на поверхность стены

Обои снимаются слоями

Устойчивые при влажной обработке.

Хорошая светостойкость

Смещение рисунка