## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТО

| № талонов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробег (тыс. км.) | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Ремни приводов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Высоковольтные провода |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| Шланги и патрубки двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ремень привода ГРМ |  |  |  |  |  |  | ! |  |  |  |  |  | ! |
| Свечи зажигания |  |  | ! |  | ! |  | ! |  | ! |  | ! |  | ! |
| Охлаждающая жидкость | + | + | + | + | ! | + | + | + | ! | + | + | + | ! |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | + | + | + | + | ! | + | + | + | ! | + | + | + | ! |
| Воздушный фильтр | + | + | + | ! | + | + | ! | + | + | ! | + | + | ! |
| Электролит АКБ |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Топливный фильтр |  |  |  |  | ! |  |  |  | ! |  |  |  | ! |
| Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пыльники ШРУСов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Масло в МКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + |
| Герметичность системы выпуска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рычаг стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр системы вентиляции |  |  | ! |  | ! |  | ! |  | ! |  | ! |  | ! |
| Проверка колес и шин, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Герметичность шлангов тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тормозные колодки, диски, барабаны | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Масло в АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + |
| Проверка СО и ИС в отработавших газах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка дымности отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дверные замки, петли, фиксаторы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Осветительные приборы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

“+” - проверка, при необходимости очистка, регулировка или замена

“!” - замена

В тяжелых условиях эксплуатации, указанные операции производятся через каждые 5 000 км или 6 месяцев

(Устранение неисправностей и антикоррозийная обработка выполняется за плату)