| Название зарядного устройства Параметр | La Crosse 1000 | La Crosse 700 Technoline 700 | La Crosse BC500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число каналов | 4 | 4 | 4 |
| Режим «Заряд» | Есть | Есть | Есть |
| Особенности «заряда» | Только заряд. Использует метод –dV (т.е. заряд останавливается, когда начинается падение напряжения) | Только заряд. Использует метод –dV (т.е. заряд останавливается, когда начинается падение напряжения) | Только заряд. Использует метод –dV (т.е. заряд останавливается, когда начинается падение напряжения) |
| Режим «Разряд» | Есть | Есть | Есть |
| Особенности «разряда» | Сначала разряд, затем полный заряд (ток заряда в 2 раза больше тока разряда) | Сначала разряд, затем полный заряд (ток заряда в 2 раза больше тока разряда) | Только разряд |
| Режим «Тест» | Есть | Есть | Есть |
| Особенности «тестирования» | Заряд, затем разряд (в ходе него измеряется отдаваемая емкость) и снова заряд | Заряд, затем разряд (в ходе него измеряется отдаваемая емкость) и снова заряд | Заряд, затем разряд (в ходе него измеряется отдаваемая емкость) и снова заряд |
| Режим «Восстановление» | Есть | Есть | Нет |
| Особенности «восстановления» | Сила тока разряда в 2 раза выше тока заряда. До 15 циклов. | Сила тока разряда в 2 раза выше тока заряда. До 15 циклов. | Нет |
| Режим «Обкатка» | Нет | Нет | Нет |
| Режим «Цикл» | Нет | Нет | Нет |
| Диапазон выбора силы тока | 200; 500; 700; 1000; 1500*; 1800* (* - только для 2-х вставленных аккумуляторов) | 200; 500; 700 | 500 мА |
| Тестирование аккумуляторов на высокое входное сопротивление | Нет | Нет | Нет |
| Сила тока по умолчанию при кратковременном пропадании электричества | 200 мА | 200 мА | ?? |
| Термозащита, принцип работы | Есть (53ºС) Отключение до остывания аккумулятора, потом – продолжает режим (t перегрева = 52..53C, t восстановления режима = 41..42C) Термодатчики – 2 штуки (один на 2 канала). | Есть (53ºС) Отключение до остывания аккумулятора, потом – продолжает режим (t перегрева = 52..53C, t восстановления режима = 41..42C) Термодатчики – 2 штуки (один на 2 канала). |  |
| Максимальная ёмкость аккумуляторов | 3000 мАч | 3000 мАч | ?? |
| Дисплей | ЖК, на каждый канал свой (одновременный показ напряжения/силы тока/времени/ёмкости или по выбору) | ЖК, на каждый канал свой (одновременный показ напряжения/силы тока/времени/ёмкости или по выбору) |  |
| Отображение времени | После 20 часов сбрасывается в 0. | После 20 часов сбрасывается в 0. | Нет |
| Предел разряда, В | 0,90 | 0,90 | ?? |
| Комплектация | З/у Сетевой адаптер Сумка 4 аккумулятора АА 2600 мАч 4 аккумулятора ААА 1000 мАч 4 универсальных переходника на формат C/D | З/у Сетевой адаптер | З/у Сетевой адаптер 2 аккумулятора АА 2600 мАч Автоадаптер |
| Поведение при форс-мажорных условиях |  |  |  |
| Кратковременное отключение электроэнергии во время работы | Включается режим по умолчанию (заряд током 200мА) | Включается режим по умолчанию (заряд током 200мА) |  |
| Нюансы | Ток, выбранный для первого вставленного аккумулятора, ограничивает силу тока всех остальных (т.е. в остальных каналах не сможете выбрать больший). | Ток, выбранный для первого вставленного аккумулятора, ограничивает силу тока всех остальных (т.е. в остальных каналах не сможете выбрать больший). |  |
| Ориентировочная цена, у.е. | 70 | 50 | 44 |